## Slide 1: การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ENV)
โรงพยาบาลไชยา
ปรีดา จันทร์แจ่มใส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
22 มิถุนายน 2558

## Slide 2: นโยบาย
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ENV

## Slide 3: เป้าหมาย
ENV
 มีโครงสร้างทางกายภาพที่มีความปลอดภัย
 มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
 มีการซ้อมแผนอัคคีภัย
 เครื่องมือมีมาตรฐาน เพียงพอ พร้อมใช้
 ความสุขสบาย สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และเยียวยา

## Slide 4: คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ เลขานุการ
เจ้าพนักงานเภสัช ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน กรรมการ
คณะกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

## Slide 5: ขอบเขตงานของทีม ENV
- อาคารสถานที่เอื้อต่อ
การเยียวยา
- วัสดุและของเสียอันตราย
- การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
- ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
เครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างอาคารและสิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพ
- เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ระบบสาธารณูปโภค
ระบบน้ำประปา
ระบบไฟฟ้าสำรอง
ระบบปรับอากาศ
น้ำบริโภค
- เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- การกำจัดขยะ

## Slide 6
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
เกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
6
นำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการ

## Slide 7
มีการตรวจสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในภาพรวม อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดย กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

## Slide 8: ENV เชื่อมโยงกับชุมชน
ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเลม็ด - โคกหม้อ
แจ้งผลการตรวจน้ำทิ้งของโรงพยาบาลไชยากับเทศบาลตำบลตลาดไชยาทุกเดือน (ก่อนวันที่ 10)
ให้ความรู้วิชาการด้าน ENV เช่น การจัดการขยะชุมชน ในชุมชนเลม็ด - โคกหม้อ
เป็นแบบอย่างในการคัดแยก กำจัดขยะ

## Slide 9
คณะกรรมการ ENV สำรวจความเสี่ยงและประเมิน 5ส
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

## Slide 10
ปัญหา
ห้องคลอด โรงครัว
ช่องทางเพื่อการคัดกรองที่ห้องฉุกเฉิน
กระบวนการ
นำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้ตรวจราชการเขตเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
โครงสร้างอาคารสถานที่
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

## Slide 11
ประเมินผล
ได้รับสนับสนุนต่อเติมอาคาร (แบบเลขที่ 8708/พิเศษ/43 )
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ วงเงินงบประมาณ 83 ล้านบาท อาคารโรงครัวและโรงอาหาร 2 ชั้น วงเงิน 9.72 ล้านบาท
โครงสร้างอาคารสถานที่
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

## Slide 12
ดำเนินกิจกรรม 5 ส.
อย่างต่อเนื่อง
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส.
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส.
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
จัดทำแผนปฏิบัติการ Big Cleaning Day 2 ครั้ง/ปี
12
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

## Slide 13
ปัญหา
บ่อซีเคียวร์ไม่เพียงพอ
การทิ้งขยะติดเชื้อ
กระบวนการ
จัดสร้างบ่อซีเคียวร์เพิ่มเติม
จัดทำบัญชีสารเคมีในโรงพยาบาลไชยา
อบรมให้ความรู้ในการแยกประเภทของขยะ
บันทึกข้อมูลและมีการติดตามสำรวจภายในหน่วยงาน
ประเมินผล
มีการคัดแยกขยะถูกต้อง ร้อยละ 83
วัสดุและของเสียอันตราย

## Slide 14
เชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย
การจัดทำแผน ฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย
การเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัย

## Slide 15
ถังดับเพลิงสารเหลวระเหย
(สีเขียว) 9 ถัง
ถังดับเพลิงโฟมเคมีสูตรน้ำ
(สีบรอนซ์) 45 ถัง
การติดตั้งถังดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน 57 ถัง ความสูงจาก
พื้นไม่เกิน 140 ซม. ได้ตามมาตรฐาน มีใบตรวจสภาพความพร้อมใช้งาน
มีป้ายวิธีการใช้งานเครื่องดับเพลิง
มีผู้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ถังดับเพลิงโฟมเคมีสูตรน้ำ
(สีแดง) 3 ถัง
อุปกรณ์ดับเพลิง

## Slide 17
เป้าหมาย
สนับสนุนเครื่องมือแก่ทุกหน่วยงานให้เพียงพอตามความต้องการ
สภาพพร้อมใช้เที่ยงตรง และปลอดภัย ต่อผู้ให้และผู้รับบริการ
ด้านเครื่องมือ

## Slide 18
ระบบตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องมือ ประจำ วัน สัปดาห์ และเดือน โดยหน่วยงาน
มีการ maintenance และ calibrate จากหน่วยงานภายนอก 1ครั้ง/ปี โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดแนวทางปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเครื่องมือสำคัญ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือสำคัญ
ประกวดการบำรุงรักษาเครื่องมือของหน่วยงาน
ด้านเครื่องมือ
18

## Slide 19
เป้าหมาย
ปี 2557 – 2558 ปรับปรุงระบบประปาให้มีน้ำใช้ปลอดภัย
ระบบสาธารณูปโภค

## Slide 20
ระบบประปามีการสำรองน้ำได้ จำนวน112 ลูกบาศก์เมตร
ใช้น้ำสูงสุดวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร
ระบบสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน
ระบบเสียติดต่อรถน้ำจากเทศบาลตำบลตลาดไชยา
ระบบประปาโรงพยาบาล

## Slide 21
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่อง ขนาด 250, 219 KVA
สามารถสำรองไฟได้ 7.2, 7 ชั่วโมง
มีระบบการทดสอบความพร้อมใช้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สามารถจ่ายไฟได้ภายใน 7 วินาที ครอบคลุมในหน่วยบริการทุกหน่วย

## Slide 22: ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ศาลาเรียนรู้และเยียวยา

## Slide 23
บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดหน่วยบำบัดเฉพาะที่ร่วมกับสระเติมอากาศ
ปริมาณน้ำเข้าน้ำสู่ระบบบำบัดเฉลี่ย 50 ลบ.ม./วัน
มีทีมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

## Slide 24
มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
ตรวจวัด บันทึกค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นทุกวัน ค่า PH, DO และค่าคลอรีนตกค้าง
ตรวจสอบขยะที่เข้าระบบ พร้อมบันทึกหาแนวทางป้องกัน
ตรวจสอบระบบเติมอากาศ และตู้ควบคุม เดือนละ 1 ครั้ง
ส่งตัวอย่างน้ำเสียตรวจ 4 เดือนครั้ง
จัดทำแผนบำรุงรักษาทั้งระบบ
จัดทำแผนเพื่อรองรับอาคารผู้ป่วยใหม่
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

## Slide 25: การดำเนินงาน
4 หน่วยบำบัด จัดการน้ำเสีย
1
2
3
4

## Slide 26: การดำเนินงาน
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งโรงพยาบาล
พารามิเตอร์ | ค่ามาตรฐาน* | ผลการวิเคราะห์ |  |  | 
 |  | ม.ค. 2557 | ก.พ. 2557 | เม.ย. 2557 | 30 ต.ค 2557
1. PH (at 250C) | 5 - 9 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.70
2. BOD (Biochemical Oxygen Demand) | ไม่เกิน 20 mg/l | 12 | 6 | 11 | 10.5
3. COD (Chemical Oxygen Demand) | ไม่เกิน 120 mg/l | 40 | 30 | 70 | 19
4. Total Suspended Solids | ไม่เกิน 30 mg/l | 16 | 5 | 13 | 16.21
5. Total Dissolved Solids | ไม่เกิน 500 mg/l | 274 | 183 | 250 | 390
6. Settle able Solids | ไม่เกิน 0.5 mg/l | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1
7. Grease and Oil | ไม่เกิน 20 mg/l | 6 | 4 | 16 | 7.2
8. Sulfide | ไม่เกิน 1.0 mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.13
9. Total Kjeldahl Nitrogen | ไม่เกิน 35 mg/l | 13 | 5 | 20 | 6.96
10. Total Coliform Bacteria | ไม่เกิน 5,000 MPN/100ml | 1,400 | 1,700 | 560 | 68
11. Fecal Coliform Bacteria | ไม่เกิน 1000 MPN/100ml | 220 | 220 | 20 | 68

## Slide 27: ผลลัพธ์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย | 100% | 0 | 0 | 100
2. ร้อยละของอุบัติการณ์ความเสี่ยงเชิงป้องกันระดับ 3, 4 ได้รับการแก้ไข | 90% | 75 | 75 | 100
3. ร้อยละของเครื่องมือสอบเทียบมีความเที่ยงตรง | 100% | 80.50 | 100 | 93.38

## Slide 28: ผลลัพธ์การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557
4. คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้ มาตรฐานทั้ง 11 พารามิเตอร์ | 100% | 66 | 91 | 100
5. โรงครัวได้มาตรฐาน | ผ่านเกณฑ์ | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน
6. น้ำอุปโภคบริโภคผ่านเกณฑ์ | ผ่านเกณฑ์ | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน
7. ข้อร้องเรียนของชุมชม ด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 29: แนวโน้มในการพัฒนา
1. ระบบน้ำประปา ปีงบประมาณ 2558
2. ปรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับ รพ. ขนาด 120 เตียง

## Slide 30: ความภาคภูมิใจ
กองวิศวกรรมการแพทย์เข้าเก็บข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557
และได้ขอนำระบบของ รพ.ไชยาไปเสนอให้ รพช. อื่นต่อ

## Slide 31: ความภาคภูมิใจ
ถ่ายทำรายการกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

## Slide 32: ความภาคภูมิใจ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบ ENV กับทีมงานที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม และโรงพยาบาลท่าฉาง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

## Slide 33: ความภาคภูมิใจ
สถาบันบำราศนราดูร ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
เข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558
และได้ขอให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

## Slide 34
ผ่านการประเมินโรงพยาบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการศึกษาสภาพปัญหาการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทั้งหมด 135 โรงพยาบาล
ความภาคภูมิใจ

## Slide 35: เรียนรู้ความสำเร็จ
คน
ความ
สัมพันธ์
งาน
ทำเพ้อ เพ้อ
ดี เพ้อ เพ้อ

## Slide 36
โรงพยาบาลไชยา
ขอบคุณคะ